皮革冲孔机简介：

东莞市南方力劲冲孔机机械有限公司是南方力劲集团旗下一家拥有多项自主知识产权的高科技术企业。南方力劲冲孔机公司专业生产数控皮革冲孔机、单透贴冲孔机、PU冲孔机、PVC冲孔机、电影幕布冲孔机、屏幕冲孔机、海棉冲孔机、人造革冲孔机、真皮冲孔机、汽车垫冲孔机、鞋面冲孔机、手袋冲孔机。南方力劲皮革冲孔机主要分为机械式皮革冲孔机、子母冲冲孔机、数控皮革冲孔机、小型皮革冲孔机四种。

皮革冲孔机工作原理：

南方力劲机械式皮革冲孔机简称皮革冲孔机（皮革打孔机），机械式皮革冲孔机的原理就是机械冲压，利用曲轴旋转半径来达到机械往复循环运动，形成冲压之功能在皮料、布料、纸张、泡棉、薄金属、PVC片、各类薄膜等产品上冲出各种所需孔状的机器。

机械式皮革冲孔机/子母冲孔机技术参数：

型号：NK-CK155
电源电压：380V 50-60HZ
重量 8500kg
速度 2-8m/min
冲孔材料最大厚度: <=10mm 或者 <=20mm（我司提供两种机型）
加工宽度：1600mm
纸的最大直径：1400mm
工    差：1mm以内
行    程：25mm 
冲 压 力：120吨
气    压：6kg/cm2 
额定功率：18KW
机台尺寸：3220*1950*2000 mm 
放纸架尺寸：2400*300*850mm
放料架尺寸：1950*1850*1450mm 
电柜箱尺寸：850*500*1250mm
收料架尺寸：2350*1850*1150mm 
主电机功率：11KW
收料电机功率：750W*5（个） 
伺服电机功率：3KW
放纸架圆筒直径：80mm 
节能后用电：8-10度/时
加工时，一次冲孔1-4层材料
每分钟冲孔数约50-400次数

机械式冲孔机/子母冲孔机特点：

一、皮革冲孔机采用了先进的数控技术、电子技术和软件技术。
1.数控技术是先进制造技术的核心内容之一，正朝着高速化、高精度化、多功能化、智能化、系统化与高可靠性发展。
2.电子技术方面，力劲皮革冲孔机采用高速SOC单片机，能实现实时控制。 
3.在软件技术上，采用交互式的人机接口，操作方便简单，运行可靠。

二、皮革冲孔机机械部分特性
1.整机回火处理
2.主轴采用十米大型数控车床加工，主机由大型龙门铣床一次性加工成型，保证机械精度
3.机械自重8.5吨，能更好的保证机械的稳定性
4.收料采用磁粉离合，能更好的保证收料的准确整齐
5.轴承采用高速冲床的铜套结构，保证机械精密导向、耐磨性高、自润滑、精度高
6.此机内部使用循环冷却油，保证润滑充分，降温防止退火，导柱硬度及耐磨性
7.进料机械采用伺服驱动，提高模具的灵活性（可跳花、分步骤）一模多用

三、皮革冲孔机其它特性
1.此机可冲孔、可加温压花，一机多用。

2.高效生产，速度快，适合大批量生产。 
3.花纹多样，图案美观。

皮革冲孔机：主要适用于皮革(皮料)、鞋面、布料、海绵、纸板、PE、PVC、EVA、人造皮革、真皮、泡绵、单透贴、汽车坐垫、面膜、无纺布等各材料大面积冲孔加工。所以，皮革冲孔机又称皮革打孔机、PVC冲孔机、PE冲孔机、EVA冲孔机、海绵冲孔机、单透贴冲孔机、布料冲孔机、子母冲冲孔机、鞋面冲孔机、面膜冲孔机等。

机械式皮革冲孔机相关知识：

1、机械式皮革冲孔机的原理

答：机械式皮革冲孔机的原理就是机械冲压，利用曲轴旋转半径来达到机械往复循环运动，形成冲压之功能。

2、机械式皮革冲孔机的优点

答：1.高效生产，速度快，适合大批量生产。 2.花纹多样，图案美观。

3、机械式皮革冲孔机所用模具好不好安装?

答：我们工程师早就为客户想好了，机器是标准化生产，所有零配件都是国标，只需拆卸模具的联接螺丝就好了。

4、机械式皮革冲孔机模具使用寿命是多长?

答：很多客人都会问到这个问题，模具的使用是个摸索的过程，正确科学地使用好皮革冲孔模具，一年是没问题的，当然其中会有个别冲针会损坏，更换新的就可以了。

5、机械式皮革冲孔机模具要怎样保养呢?

答：模具在不使用状态下，可在针口处抹上磺油以防生锈，刀口要用软的物件包好，以免碰坏。