前帮机调机调整

一.爪子调整 (位置,角度,弧度,压力)

1.将爪盘调至中间位置,用中号楦头调整爪子位置.

2.爪子的平衡距离,在三四爪完成排列后可前仰5mm即可.

3.中爪弧形的中心线对齐内撑台的中心线,中爪距撑台要有7~10mm的间隙,间隙大容易扫中底.

4.用左脚楦头调整左234爪子的位置, 用右脚楦头调整右234爪子的位置,各爪依楦头的图形排列.

5.各爪之间不要接触但间隙越小越好.各爪高度一致距扫刀约2mm左右.

6.爪子压力以抓紧鞋面不滑脱为原则,过大会对鞋面造成损伤在上升过程中破裂.

二.各行程开关调整 (爪子放开时间,撑台下降时间,压头加压时间,束紧器退时间,压头束紧器动作时间,还原时间)

1.扫刀依楦头的图形选用,略大于楦头的小.

3.各爪在扫刀扫过1~2mm左右开始松开下降,

4.撑台在扫刀前2mm时要下降.

5.压头二次压在扫刀完成或前一点动作.二次压的打开提前对于较厚鞋面利于结帮但是对于较薄鞋面会有损伤..

三.撑台调整 (内撑台上限,下限,仰角,位置,上升速度  外撑台上升速度  撑架角度)

1.内撑台上升速度不要太快,以免撑破鞋面.内撑台角度配合鞋楦底部与扫刀平行.

2.外撑台上升接触到鞋楦时会自动停止,外撑台上升要比内撑台慢一点,外撑台压力不要太大,以免二次撑起.

3.内撑台的起始高度在上撑台上升后调整,较低易放楦头但易撑破鞋面.

4.撑台在扫刀接近(约3mm)时应开始下降.外撑台太早下降会影响结帮稳定性,容易扫中底.内撑台太早下降会使扫刀与鞋面磨擦太多,造成鞋面拉入太多变形或破裂.

5.内撑台,仰角与扫刀平行,工作高度比扫刀高约2mm(即鞋面加中底),过低.会扫到中底,过高容易撑破鞋面.

四.束紧器调整 (束紧器压力,速度 束紧器位置及高度)

1.束紧器在压头作用于鞋楦的同时将鞋面固定于鞋楦,束紧器压力过大会造成鞋面扭伤,中底突出.

2.束紧器距扫刀边通常为10mm左右,两边要一致,以免偏心造成楦头移动.

五.压头调整 (压头一次压,压头一次压,压头位置)

1.压头位于鞋楦脚掌上方,向前移可增加鞋尖结帮效果.

2.压头在鞋面材质硬不易成型时应加大压力,压力大时较厚鞋面易结帮.

3.压力一次压通常为0~2.5KG即不用压力或刚好使压头动作即可,过大会造成扫刀拖拉鞋面扫中底.

4.压力二次压通常为20~30KG压力大结帮效果好,但较薄鞋面易扫破扫到中底.

六.后跟调整 (高度,角度,位置,前进速度)

1.后跟前行时速度不易过快压力过大会对楦头产生冲击造成楦头前移.

2.后跟高度要配合鞋楦中央,角度配合鞋楦后跟弧度.

七.大座,刀座和扫刀调整  (大座的位置,角度,速度  刀座在下限位置   扫刀的速度,下限,动作时间)

1.刀座在下限位置时与中爪平齐或略上3~5mm.对于尖头楦要将大座下限提高,扫刀行程提高防止扫破鞋头.

2.大座,扫刀,中爪,撑台,后跟成一条直线.

3.扫刀在刀座前行到底后方可动作,扫刀应随鞋头之形状变化而改变结帮效果才会良好.

4.

注:1.在更换扫刀和爪子时一定要关闭电源慎防意外发生.

2.

李志军15817706018